附件：分布式光伏工程实训系统升级套件采购文件

一、供应商须知

1、报价供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份书面报价函。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后维护费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资格审核具体要求

（1）具有独立法人资格。须提供具有采购项目相关营业范围的营业执照影印件；

（2）提供近一年来的财务报告（至少包括资产负债表和利润表）影印件或银行资信证明；

（3）提供有能力独立完成此项目、不转包的承诺函；

（4）提供法人资格证明或法人授权书（被授权人身份证原件现场查验）；

（5）提供售后服务承诺函；

（6）上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，如有一条不满足视为不符合供应商资格。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的采购函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北市教育网公开发布澄清函，澄清函为采购函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将在网上公布。

6、项目合同参照政府采购合同格式结合项目实际自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

二、交货日期或服务期限

合同生效后，60个工作日内完成，货物服务免费质保期为3年。

三、售后服务承诺函

供应商应就以上标的物的技术支持与售后服务及方案做出书面承诺。

四、验收与支付

项目由采购人验收合格后，按合同支付。检验及验收费用由中标商承担。

五、项目具体需求

注：供应商需自行踏勘项目现场；货物需求中某项参数若属于某品牌产品专有指标的，投标商在公示期间或报价时能提供真实材料佐证的，经评审小组评审认可的，可不作为响应项。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式光伏工程实训系统升级套件（含分布式光伏仿真规划软件） | 分布式光伏仿真规划软件 基于Unity3D平台，使用C#语言进行开发，采用My Sql作为后台数据库，通过FTP协议与数据库进行通信。软件使用者通过模拟的区域用能数据，进行分析并设计分布式光伏电站建设方案，完成区域供能优化。 ★提供具有一种互联网仿真规划的软件著作权登记证书扫描件或影印件加盖公章。 软件具有下列功能： 可选择全国任意地区（精确到城市）作为区域模拟的目标区域，并得出当地经纬度、光伏组件最高最低工作温度； 加载在区域模块之上的是包含真实的地形地貌，包含设计成虚拟的地形地貌、3D地图模型、山川、河流与树木； 设计区域内的各种用能建筑模型，通过设置单位面积用电指标，可以获得区域内建筑每小时、每天、每月的耗电情况； 根据模拟时段内的气温数据，判断当日是否存在制冷制热需求，并根据当日的冷热程度模拟制冷制热能耗情况； 在3d地图上，根据模拟的每小时用能数据，合理布局“光伏发电”，并对逆变器与光伏组件进行选型与串并联设计，以完成光伏电站建设方案的设计； 模拟白天时段，光伏发电设施每小时发电数据，体现出白天每小时光伏发电量随光照强度变化、夜晚光伏没有发电的量的特点； 使用实际工程中常见的逆变器与光伏组件数据，根据设施地区经纬度与气候参数，通过逆变器与光伏组件的配对、光伏组件串并联数量的设计，完成区域光伏电站规模、朝向、间距等参数的设置，从而完成每个光伏电站的设计； 根据每小时的家用电器用电情况，实现户式 / 小型分布式光伏电站的模拟设计，并根据所选光伏组件与逆变器估算该电站的建设成本以及模拟该分布式电站与负载的合并运行情况； 根据逆变器、光伏组件的价格对所设计方案建设总成本自动统计； ★10.存有精确到每天的模拟地图气象数据与每月平均气候数据，气候数据库涵盖全国超过32个城市2013-2016年的气候数据；（需提供软件数据的界面截图加盖公章或演示视频） 11.可以自行比较同一模型不同规划方案的优劣并自动评分； 12.客户端操作系统：win7/8/10，可接入互联网。 ★投标文件中提供所投产品满足2019年以来全国职业院校（中职组）技能大赛分布式光伏系统赛项要求的承诺函。 光伏汇流箱装调模块 尺寸：350×300×140mm，采用可拆卸式模块化设计，IP54防护等级； 内置熔断器、防反二极管、断路器、防浪涌保护器； 支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志粘贴、整机调试等； 输入路数:4 路； 额定电流:DC 0~16A； 反应时间:1s； 测量精度:0.5 级； 温度系数:400ppm； 满足GB_T 17626.2-2006要求的静电放电抗扰度试验 等级 3，空气放电 8kV，接触放电 6 kV； 防雷模块：电压等级为DC1000V，最大放电电流40KA； 直流汇流箱分别为1只4路输入1路输出(带防反功能)； 汇流箱内防雷器接地端直接与箱体相连，有相应的接地标识，接地线采用黄绿接地线； 汇流箱进出线孔径根据电缆的大小进行开孔，并配电缆防水接头；电缆接头的外壳防护等级为IP68。 数据采集模块 内置双通道地球引力倾斜单元，通过测量静态重力加速度，转换成倾角变化，从而测量传感器输出相对水平面的倾斜和俯仰角度 高抗震性能>2500g 量程：0-180° 输出方式：MODBUS 电压输入：DC9-36V 体积：55*37*24mm 分辨率：0.05° 范围精度：0.3° 工作温度：-40至+85℃ 防护等级：IP67 绝缘阻值：≥100MΩ 工具套件 钳型表； 焊接套件； 剥线钳、斜口钳、冷压端子压线钳； MC4接头专用制作工具、MC4扳手； 螺丝刀、工具刀、活动扳手等各一。 | 2套 |
| 2 | 国赛标准耗材 | 1.4.8级紧固件套件1包； 分布式光伏实训系统号码管Φ1㎡和Φ2.5㎡各一包； 叉型冷压端子1包； 并线端子1包； 监控系统及负载模块并线器1包； 插入式连接端子2包； PLC信号线及控制线1卷； 24V电源线2卷； 电器一次回路布线2卷； 通讯系统电线电缆1包； 卷式结束带1包； 束线带1包； ★投标文件中提供所投产品满足2019年以来全国职业院校（中职组）技能大赛分布式光伏系统赛项要求的承诺函。 | 20套 |

六、评审办法及标准

评分法，满分100分。在符合供应商资格的前提下按照总得分的高低推荐1-3名候选人。供应商报价超过采购预算的做废标处理；供应商不足三家不开标，做流标处理，并及时组织再次招标。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。

评分细则具体如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70分） | 所投产品技术参数 | 1、所投产品全部满足或优于招标文件技术参数及要求的得满分40分。 2、每有一项“★”号条款负偏离扣5分，扣完为止； 3、每有一项非“★”号条款负偏离扣 1分，扣完为止。 注：以响应表及采购需求要求提供的相关证明材料作为评审依据。 | 0-40分 |
|  | 配套资源 | 横向比较，根据配套资源（包括但不限于配套的实训指导书、实训项目的资源包）的情况，配套资源丰富的得4分，配套资源比较丰富的得3分，配套资源一般的得2分，较差或未提供的不得分。 | 0-4 |
|  | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于日常售后服务内容、质量管理、工作进度安排等详细合理的说明）和培训方案，售后服务方案和培训方案优秀的得4-5分，售后服务方案和培训方案良好的得3分，售后服务方案和培训方案一般的得2分，未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 供应商业绩 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（与所投产品同品牌同型号）业绩，每提供1个业绩得3分，满分9分。 注：响应文件中需提供业绩合同扫描件（或影印件），以合同签订时间为准。如合同中无法体现签订时间及项目内容等关键信息的，须另附业主证明等相关证明材料，否则不得分。 | 0-9分 |
|  | 生产商资质及承诺函 | 承诺所投标产品生产厂商为教育部合作单位的，得4分。投标文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料。以上材料提供扫描件或影印件。 承诺所投标产品生产厂商为全国职业院校技能大赛合作企业，得3分。投标文件中提供官网截图。（截图须能体现生产商名称）。 具有所投项目专业教材，并且教材经正规出版社出版，具有出版书号得5分。投标文件中提供教材封面，涉及生产商名称的页面，目录页的扫描件或影印件。 提供不全或未提供证明材料的不得分。 | 12分 |
| 价格分（30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/供应商报价）× 30 ％×100。 |

七、供应商报价函（格式）

致采购人：

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的采购函，我方已研究了该采购函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵单位认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

4、本公司一旦有幸中标，完全具备独立完成此项目的能力，严格按照合同履约，不转包分包项目。

5、本公司在投标活动中绝不提供虚假资料，一经查实主动放弃投标和中标资格，并接收由此带来的相应后果和惩罚。

二、货物或服务报价表（服务类项目格式自拟）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- 标的物响应表（服务类项目格式自拟）

| 采购需求 | 投标需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 详细技术参数 | 数量 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、交货期

合同签订后       日内交货、安装调试完毕，交付用户方验收使用。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 要求提供的售后服务等承诺函；

5、 招标公告要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章）     年  月  日